SULICSENGŐ alkalmazása.

/ segédlet/

Az iskolában a tanítási órarend betartása valamilyen jelzőeszköz alkalmazásával történik. Ez végezhető manuális tevékenységgel, de lehet teljesen automatizált módon is. Erre a feladatra több féle eszköz létezik. Ezt a SULICSENGŐ  típust  a kor szellemével lépést tartóan számítógépről lehet beállítani a különböző csengetési időpontokra, napokra, csengetési típusra. A számítógépről történő programozás lehetővé teszi az iskola igényeinek legmegfelelőbb csengetési rend kialakítását.

A beállítás (felprogramozás)  után önállóan vezérli az elektromos csengő rendszert.

Fogalmak értelmezése,tartalma:

- csengetés típusa :  a csengetés időtartama amely csengetés és szünet időtartamot illetve annak ismétlődési gyakoriságát jelenti. Ez 9 féle lehet.  (pld.  Az óra kezdés előtt figyelmeztető csengetés lehet egy rövid, míg az óra kezdés lehet két rövid. Lehet óra befejezés előtt egy rövid figyelmeztető, majd a kicsengetés ismét két rövid. A nagyszünet lehet becsengetési jele lehet három rövid stb. Célszerű csoportosítani figyelmeztető, végrehajtó, vész csengetés és ennek megfelelően átgondolni milyen típus kerüljön alkalmazásra.

- csengetés időpont: a csengetési időpont kezdete

- napi program: az adott napra vonatkozó csengetési időpontok összessége

- heti program : az adott hétre vonatkozó program amely minden további héten ismétlődik.

Nyomógomb funkciók:

- Programok  A heti programok száma 6 különböző féle  lehet amelyet a nyomó gomb megnyomásával lehet indítani, a folyamatos futás alatt lehet  ellenőrizni. A program lefutása után visszaáll az idő kijelzésre. A jelzések megadják a hét melyik napján milyen a csengetés formátuma és a csengetés időpontot. (a kijelezhető  karakterek miatt egyezményesen adott betű vagy szám van alkalmazva, amely csupán a programozás során igényel egy kis odafigyelést. )

- Programváltás: az előre tároltak közül a megfelelő program heti  kiválasztására szolgál.  Maximum 6 különböző „menetrend” beállítása lehet. (P –01……P-06)

- Némít : a csengetés kikapcsolására szolgál (némitja a csengetést), olyan esetben ha valamilyen oknál fogva ez szükséges. (pld ünnepi megemlékezés,  tanítási  szünet  )

- Tél-nyár: a téli-nyári időszámítás esetén nem kell újra programozni, hanem +1óra hozzáadása vagy kivonása történik.

- Reset: a nem kivezetett gomb az óra alaphelyzetbe állítására szolgál.

- Manuál: A gomb megnyomásakor csenget.

- Tűz: előre definiált 3 mp. csengetés 3 mp. szünet, (tűzriasztás, elemi csapás,   bombariadó stb.) estén folyamatosan csenget.

Eltérés a Z és D típusoknál.( SULICSENGŐ /ZENE /DALLAM)

-A csengő vezérlés helyett hang kimenettel rendelkezik , amely hangosító  vagy egyéb akusztikai  rendszerhez  csatlakozik

-2-

-A csengetés helyett tárolt  zene vagy dallam hallható  (max. 8 ,  max  80 sec. időtartamban.)  A 9.  a TÜZ amely  előre definiált, pld„kérem elhagyni az épületet”! vagy ismétlődő sziréna hang hallható

- A hanganyag tartalmának megváltoztatása számítógépről közvetlenül nem lehetséges, de az eseményhez kapcsolódó hang motívumokat az alkalmazó megváltoztathatja.

A gyakorlati felhasználók praktikus kérdései közül az alábbiak gyakran merültek fel:

a. Milyen módon állitható be a pontos idő. ?

Erre több  lehetőség van . Egyikhez számitógép szükséges és a leirás alapján letölthető az aktuális pontos idő. Lehetőség van az időpont és nap gombokról történő beállítására.

A legegyszerűbb -egyben a legkedveltebb-. Hétfőn 07.50 perckor a RESET gomb megnyomásával ettől az időponttól indul az óra és természetesen a csengetési rend is.

b. Lehet  a programozott időponttól eltérően csengetni ?

Erre a MANUÁL gomb szolgál és bármely időpontban kezdeményezhető a csengetés. A D és CS típusnál az 1-es típusú hangmotívumot  indítja el.

A TÜZ gombot  speciális jellege miatt már előre programozzuk!

c. Milyen esetekben használhatom a NÉMÍTÁS gombot?

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a csengetés ne kerüljön végrehajtásra. Például az iskolai ünnepséget ne zavarja a csengetés, vagy olyan esetben amikor a hét valamely napján nincs tanítás,  nyári szünet van  és a szomszédban lakók  többször kifogásolták. A némitás nem vonatkozik a MANUÁL és TŰZ gombokra. Ezekről bármikor lehet csengetni.

d. Milyen karbantartási igénye van ?

A gyakorlati használat során karbantartást nem igényel. Óvni kell a víztől, magas hőmérséklettől és a durva beavatkozástól. A rövid 20-30 perces áramkimaradások esetére szolgáló elemet 1-2 évenként célszerű kicserélni. Akkumulátor alkalmazása esetén  az eszköz állandóan feltöltött állapotban tarja   ebből adódóan  gyakorlatilag annak élettartamáig.

e. Hol célszerű elhelyezni?

Olyan helyen célszerű elhelyezni ahol biztosítható a kezelése. (lehet a tanári szoba falán ahol egyben az időmérő funkciója is kihasználható. Ha manuális csengető rendszer vagy más típus kiváltására kerül sor, a vezetéket kell csak meghosszabbítani a SULICSENGŐ-höz. D és Z típusnál szükséges a hang elvezetése az erősitő vonali bemenetére.  Ez a munka karbantartói szintű.

f. Hogyan lehet meg  változtatni  a csengetési programot?

Az első programozást mi végezzük el. Annak megfelelően ahogyan Ön kéri. Ehhez egy táblázatot adunk. Itt 8 különböző csengetési típust határozhat meg, amelyet a továbbiakban használunk. A konkrét időpontot a tanórarend alapján kell beírni, hozzárendelve a csengetés típusát. (Ha gyakorlat a figyelmeztető csengetés pld az első óra kezdés előtt, az óra befejezés előtt, akkor azokat is.) Egy napra 63 csengetési időpont állítható be, amely feltehetően bőven kielégíti az igényeket! A „Mely napokon” részt értelemszerűen kell kitölteni.

Ha Önöknél van más időrend szerinti (pld rövidített heti vagy más időpont szerinti) akkor egy II. program szerinti lapon lehet folytatni. Ezek száma összesen 6 lehetőség amely feltehetően bőven elegendő. Mi egy P- .. helyen mindennapra vonatkozó csengetési programot helyezünk el azzal a céllal ha tanítási nap kerül áthelyezésre akkor is lehessen csengetni.

A későbbiekben szükséges módosítást a mellékelt leírás és standard szoftverek segítségével az iskola számítástechnikai háttéren meg lehet oldani. Ha ilyen nincs (aminek ma már kicsi a valószínűsége) akkor külön díjazásért elvégezzük.  (a posta költség a megrendelőt terheli.)

-3-

g. Jelezhetem-e, hogy  hosszú szünet ,vagy ebédszünet következik?

Erre a programban meg kell választani azt a csengetési típust amely erre vonatkozik és hozzá rendelni az időpontot.

h. Mi a megoldás ha 230V-os régi csengőrendszer van kiépítve?

Ebben az esetben egy leválasztó relét kell alkalmazni , mert közvetlen 230V  eszközbe történő bevezetése baleset veszéllyel jár! Ilyen eszközt opcionálisan tudunk biztosítani.

i. Ha Önnek is van kérdése, írja meg a megrendeléskor.

Gödöllő, 2003-03-12

Expert Vállalkozási Iroda

http://vnet.hu/wolf/index.htm